# INPUTY (co fizycznie podłączasz)
## 1️⃣ UP — przycisk monostabilny (tact switch)
Funkcje:
- krótkie wciśnięcie / trzymanie → jazda w górę manualna
- długie przytrzymanie (> ~500 ms) → start auto jazdy do MAX
- puszczenie (manual) → STOP
- dowolne wciśnięcie w trakcie auto → STOP
Sprzęt:
- NO
- INPUT_PULLUP
- aktywny LOW

## 2️⃣ DOWN — przycisk monostabilny
Funkcje:
- krótkie / trzymanie → jazda w dół manualna
- długie przytrzymanie (> ~500 ms) → start auto jazdy do MIN
- puszczenie (manual) → STOP
- dowolne wciśnięcie w trakcie auto → STOP
Sprzęt:
- NO
- INPUT_PULLUP
- aktywny LOW

## 3️⃣ CAL / SET — przycisk serwisowy
Funkcje:
- przytrzymanie ~5 s → kalibracja (jazda w dół do krańcówki, zerowanie)
- krótkie wciśnięcie → brak akcji (normalny tryb)
Sprzęt:
- NO
- INPUT_PULLUP
- aktywny LOW
- najlepiej schowany (nie do codziennego użytku)

## 4️⃣ LIMIT_DOWN — krańcówka dolna
Funkcje:
- wykrycie minimum
- twardy STOP
- punkt referencyjny do kalibracji
Sprzęt:
- NO (NC jeśli chcesz + bezpieczeństwo)
- INPUT_PULLUP
- aktywny LOW
- bez debounce albo 1–2 ms max

## 5️⃣ (opcjonalnie) LIMIT_UP — krańcówka górna
Funkcje:
- zabezpieczenie mechaniczne
- twardy STOP przy błędzie softu
Sprzęt:
- NO
- INPUT_PULLUP
- aktywny LOW

# OUTPUTY (co sygnalizujesz)
## 🔴 ERROR — czerwona LED
Świeci ciągle:
- błąd krańcówki
- przeciążenie / kolizja
- rozjazd nóg
- brak kalibracji
Miga:
kody błędów (opcjonalnie)

## 🟢 STATUS / READY — zielona LED
Zachowanie:
- świeci ciągle → gotowe
- miga wolno → auto jazda
- miga szybko → kalibracja

## ⚙️ (opcjonalnie) DEBUG / SYNC — LED
- synchronizacja nóg
- tryb serwisowy
- do testów

# Zasady globalne (najważniejsze)
- INPUT_PULLUP + aktywne LOW – wszędzie
- dowolne naciśnięcie przycisku podczas ruchu = STOP
- krańcówki i błędy mają wyższy priorytet niż UI
- brak przełączników trybu (manual/auto)
- UI sterowane czasem przytrzymania

# TL;DR – minimalna wersja
Wystarczy:
- 2× przycisk (UP, DOWN)
- 1× CAL (ukryty)
- 1× krańcówka dolna
- 2× LED (STATUS, ERROR)
To jest pełne, bezpieczne i ergonomiczne UI dla biurka regulowanego.
Jeśli chcesz, następny krok:
- rozpisać pinout MCU pod te sygnały,
- albo pełną maszynę stanów (IDLE / MANUAL / AUTO / CAL / FAULT),
- albo checklistę edge-case’ów, które warto przetestować przed pierwszym uruchomieniem.